Товариство з обмеженою відповідальністю

«Веселка»

Затверджую:

Головний інженер ТОВ «Веселка» Сидоренко В.В. Сидоренко 24 березня 2011 р.

Наряд-допуск для виконання робіт на висоті

від 24 березня 2011 р.

- НАРЯД

| Відповідальному виконавцю робіт | інженеру Сергєєву Анатолію Івановичу |
| --- | --- |
|  | (посада, прізвище, ім'я, по батькові) |

з бригадою у складі двох осіб доручається виконати роботи:

з ремонту м’якої вставки вентилятора витяжної вентиляції гаража автогосподарства. Вентилятор розташований на висоті 3,5 м на стінці гаража.

(назва робіт, місце виконання)

Для виконання робіт необхідні:

матеріали брезент, дріт

інструменти приставна драбина, викрутка, пасатижі, ножиці, молоток

засоби захисту спеціальний одяг та взуття, рукавички, запобіжний пояс

При підготовці та виконанні робіт забезпечити такі заходи безпеки:

Перевірити наявність та чинність зазначених на драбині інвентарного номеру, дати проведення наступного випробування, належність цеху. Оглянути драбину на відсутність пошкоджень. Перевірити наявність та чинність зазначених на запобіжному поясі бирки з інвентарним номером, дати проведення періодичних випробувань. Оглянути запобіжний пояс на цілісність та нормальне функціонування його деталей. Оглянути на цілісність та справність викрутку, пасатижі, ножиці, молоток. Упевнитися, що електропостачання вентиляційної установки виключено черговим електроперсоналом таким чином: відключений АВ в розподільчому щиті з наступним вивішуванням попереджуючого плаката та закриванням щита на замок; на місці виконання робіт від’єднані кабель живлення і накладено заземлення з боку вірогідного подавання напруги. Установити драбину під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45˚ і не більше 60˚. Забезпечити стійкість драбини, переконавшись оглядом та випробуванням у тому, що вона не може зісковзнути з місця або випадкового зсунутись. Верхній кінець драбини закріпити за майданчик, на якому розташований вентилятор. Під час роботи з драбини запобіжний пояс працівника повинен бути закріплений за драбину. Не допускати працювати з драбини стоячи на щаблі, розташованому на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини. Працівник, який знаходиться внизу поруч з драбиною повинен слідкувати за роботою працюючого на драбині. Виконавцю робіт слідкувати, щоб на драбині знаходився один працівник. Працюючому з драбини забороняється кидати інструмент або матеріали вниз. Працюючому внизу забороняється кидати інструмент або матеріали працівнику, який працює з драбини. Необхідний інструмент і матеріали повинні знаходитися в сумці через плече у працівника на драбині.

(перелік основних заходів і засобів щодо створення безпечних умов праці)

Особливі умови відсутні.

| Роботу почати | 9 | год. | 00 | хв. | 24 березня 2011 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботу закінчити | 12 | год. | 00 | хв. | 24 березня 2011 р. |
| Режим роботи | - |
|  | (одно-, дво-, тризмінний) |
| Наряд продовжити |  | год. |  | хв. | __________ 2011 р. |
| (прізвище, ініціали, підпис) |

| Відповідальним керівником робіт призначити | майстра |
| --- | --- |
| Потапчука Олександра Степановича |
| (посада, прізвище, ім'я по батькові) |

| Наряд видав | начальник служби енерговодопостачання |
| --- | --- |
| Петров С.С. Петров 24 березня 2011 р. |
| (посада, прізвище, ініціали, підпис, дата) |

| Наряд прийняв відповідальний керівник робіт | майстер |
| --- | --- |
| Потапчук О.С. Потапчук 24 березня 2011 р. |
| (посада, прізвище, ініціали, підпис, дата) |

| Заходи щодо забезпечення безпеки праці та порядок виконання робіт |
| --- |
| погоджено | начальник служби автотранспортного господарства |
| Комаров А.О. Комаров 24 березня 2011 р. |
| (відповідальна особа чинного підприємства (цеху, дільниці**), на якому виконуються роботи, посада, прізвище, ініціали, підпис, дата) |

- ДОПУСК

| Інструктаж щодо заходів безпеки на робочому місці відповідно до правил та |
| --- |
| інструкцій | Правила охорони праці під час виконання робіт на |
| висоті, Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями |
| (найменування правил, інструкцій чи скорочений зміст інструктажу) |

| провели |  |
| --- | --- |
| відповідальний керівник робіт |  |
| майстер Потапчук О.С. Потапчук 24 березня 2011 р. |

(посада, прізвище, ініціали, підпис, дата)

| відповідальна особа чинного підприємства (цеху, дільниці)*** |  |
| --- | --- |
| начальник служби автотранспортного господарства |
| Комаров А.О. Комаров 24 березня 2011 р. |
| (посада, прізвище, ініціали, підпис, дата) |

Цільовий інструктаж членів бригади в разі первинного допуску

| № з/п | Член бригади (прізвище, ініціали) | Розряд (група) | Підпис члена бригади, який пройшов інструктаж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Биков О.О. | Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, 5-й розряд | Биков |
| 2 | Зотов В.С. | Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, 4-й розряд | Зотов |

| Робочі місця та умови праці перевірені. Заходи безпеки, зазначені в наряді |
| --- |
| виконані. Дозволяю приступити до роботи |  |
| начальник служби автотранспортного господарства |
| Комаров А.О. 24 березня 2011 р. Комаров |
| (посада, прізвище, ініціали відповідальної особи чинного підприємства, дата, підпис) |

| Відповідальний керівник робіт |  |
| --- | --- |
| Потапчук О.С. Потапчук 24 березня 2011 р. 9 год. 15 хв. |
| (прізвище, ініціали, підпис, дата, час) |

| Відповідальний виконавець робіт |  |
| --- | --- |
| Сергєєв А.І. Сергєєв 24 березня 2011 р. 9 год. 15 хв. |
| (прізвище, ініціали, підпис, дата, час) |

| Роботи почато | 9 | год. | 20 | хв. | 24 березня 2011 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Відповідальний керівник робіт |  |
| --- | --- |
| Потапчук О.С. Потапчук 24 березня 2011 р. |
| (прізвище, ініціали, підпис, дата) |

Щоденний допуск до роботи,

її початок, закінчення

| Бригада проінструктована і допущена на робоче місце | Робота закінчена, бригада виведена |
| --- | --- |
| найменування роботи, робочого місця | дата, час | Посада, прізвище, ініціали, підпис | дата, час | прізвище, ініціали, підпис відповідально-го виконавця робіт |
|  |  | відповідально-го виконавця робіт | відповідально-го керівника робіт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Цільовий інструктаж членів бригади в разі

зміни в складі бригади

| № з/п | Прізвище, ініціали працівника, уведеного до складу бригади | Розряд (група) | Підпис працівн-ика, який пройшов інструктаж | Підпис відпові-дального керівника робіт (прізвище, ініціали) | Підпис відпові-дального виконавця робіт (прізвище, ініціали) | Дата, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Іванчук О.В. | Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, 4-й розряд | Іванчук | Потапчук Потапчук О.С. | Сергєєв Сергєєв А.І. | 24.03.2011. 10.45 |

Список працівників, які виведені зі складу бригади

| № з/п | Прізвище, ініціали працівника, який виведений зі складу бригади | Підпис працівника, який виведений зі складу бригади | Підпис відпові-дального виконавця робіт (прізвище, ініціали) | Дата, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зотов В.С. | Зотов | Сергєєв Сергєєв А.І. | 24.03.2011. 10.45 |

Робота повністю закінчена, робочі місця перевірені, бригада виведена.

| Наряд-допуск закритий | 11 | год. | 50 | хв. | 24 березня 2011 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Відповідальний виконавець робіт |  |
| --- | --- |
| Сергєєв А.І. Сергєєв 24 березня 2011 р. |
| (прізвище, ініціали, підпис, дата) |

| Відповідальна особа чинного підприємства (цеху, дільниці)*** |  |
| --- | --- |
| Комаров А.О. Комаров 24 березня 2011 р. |
| (прізвище, ініціали, підпис, дата) |

__________________________________________________________________________

  - *У разі відсутності головного інженера наряд затверджує інша посадова особа, визначена роботодавцем.

  - ** Заповнюється тільки при виконанні робіт на території (у цеху, на дільниці) чинного підприємства.

  - *** Оформлюється тільки при виконанні робіт на території (у цеху, на дільниці) чинного підприємства.