Пример использование программного обеспечения фирмы MSA для вычисления срока службы противогазных фильтров респираторов (когда у вредных газов нет запаха, или слабый запах, или у рабочего пониженная чувствительность к запахам).

http://webapps.msanet.com/responseguide/ChemicalCalculator.aspx

Принял предложенный регион (США), согласился с условиями:

Выбрал определение срока службы противогазного фильтра:

Выбрал страну (США), язык – русский (сколько же там эмигрантов-то, и что это им дома не живётся???):

Принял условия и правовые оговорки, следующий шаг  - выбор вредных веществ по названию или номеру (CAS). После указания вещества нажимал “Добавить” Add Chemical:

Выбрал аналин (CAS 62-53-3) (В США ПДК анилина = 5 ppm – частей на миллион по объёму), загрязнённость воздуха рабочей зоны 10 ПДК – 50 ppm (можно указать единицы измерения мг/м3 и загрязнённость 190 мг/м3):

Ввёл температуру (250С), относительную влажность (70%) и давление:

Выбрал респиратор – полнолицевую маску (Full Face), фильтр – органические соединения:

Выбрал интенсивность работы – умеренная (средний расход воздуха 60 л/мин), проскоковая концентрация – 10% от ПДКрз (OEL - Occupatiomal Exposure Limit), коэффициент безопасности 90% (то есть вычисленное время перед выводом на экран будет занижено, что даст запас для безопасности):

Результат: вычисленный срок службы для выбранного фильтра и выбранных условий его использования – 2 часа 52 минуты (с учётом коэффициента безопасности). То есть за смену нужно поменять 3 комплекта фильтров.

Выбрал команду Сохранить результат расчётов, и получил файл PDF (2 страницы):

Похоже, пока они по-русски распечатки делать не научились

Слева (первая страница) – все исходные данные, для которых был выполнен расчёт,

Справа (вторая страница) – свойства анилина.

Интересно, что там указано, что у этого газа плохие предупреждающие свойства (люди реагируют на запах при средней концентрации 10-58 ppm, то есть 2-11 ПДК (если менять фильтры по запаху - кто-нибудь отравится), и что в США это вещество считается способствующим возникновению раковых заболеваний. Указано, что анилин раздражает кожу и глаза (то есть нужно использовать полнолицевую маску).

В других источниках информации могут давать сведения для составления расписания для замены фильтров по другому – в виде многочисленных таблиц, где указаны концентрации, интенсивность работы и т.д., и в ячейках – срок службы. Но это не всегда удобно.

Для перевода концентрации из ppm в мг/м есть формула:

В США ПДК анилина 5 ppm, это значит ( 93 г/моль * 5 ppm / 22.4 = ) 20.7 мг/м3

В РФ ПДКрз (согласно Википедии) – 3 мг/м (то есть в 7 раз жёстче, 22.4*3/93 = 0,72 ppm). То есть специалисты по медицине труда сильнее защищают рабочих, чем их западные коллеги – в 7 раз. Но:

В магазине “Рабосервис” мне не смогли показать паспорт на противогазный фильтр – к отдельному фильтру на витрине (ценой более 400 руб РФ) бумажку (за пару рублей) приложить жалко. (Большая коробка, где этот паспорт мог быть, была на складе, и её нельзя было получить, не купив всю коробку).

Каким же образом можно на практике это выполнить, если и в РФ, и в СССР никто не требовал составлять расписание замены фильтров, и нет возможности сделать это, так как изготовители не дают никаких сведений? Если порог ощущения запаха 10-58 ppm, а ПДК – 0.72 ppm, то до 13-80 ПДК мало кто запах почувствует.

Впечатление такое, что специалисты по противогазам как работали в условиях глубокой военной секретности, так и продолжают работать. Отчасти благодаря их работе население работоспособного возраста спивается и умирает – в мирное время.