# Станки сверлильной группы

# 1.Рабочее место сверловщика

| 1.Стеллаж для готовых деталей 2. Приемный столик с инструментальными ящиками 3.Напольная решетка |  |
| --- | --- |

2.Опасные зоны станка                             Правила безопасной работы                                               за сверлильным станком

| Запрещается! 1.Разгонять каретку суппорта на рукаве Необходимо! 2. Прочно закреплять рукав в нужном положении 3. Отводить шпиндель с режущим инструментом на безопасное расстояние при установке и снятии детали |  |
| --- | --- |
| Следует уменьшать подачу сверла при его выходе из отверстия |  |
| Останавливать рукой патрон или шпиндель ЗАПРЕЩ АЕТСЯ! |  |
| Подача смазывающе-охлаждающей жидкости При сверлении глубоких отверстий периодически выводите сверло! |  |
| Подавать охлаждающую жидкость на сверло смоченными обтирочными концами ЗАПРЕЩАЕТСЯ | ! |

Устройства и приспособления для безопасной работы на сверлильных станках

|  | Блокировка станка на случай возникновения опасности. Устройство служит для экстренной остановки станка, если плохо закрепленная деталь начнет вращаться вместе со сверлом, или когда захвачена одежда станочника. |
| --- | --- |
|  | При сверлении вязких металлов не допускайте образования сливной стружки. Используйте сверла с канавками на режущих гранях. |

|  | Пневматический стружкоприемник конструкции ВЦНИИОТ для вертикально-сверлильных станков. 1. Сменная головка 2. Криволинейный патрубок 3. Телескопическая труба |
| --- | --- |

Специальные приспособления для крепления деталей, предотвращающие их вырыв.

| Машинные тиски | Универсальный угольник |
| --- | --- |
| Призмы для круглых деталей | Призмы с зажимами |

Составил:

Инженер по охране труда   ________________  Храмова Л.А.