| Безопасность труда при деревообработке |  |
| --- | --- |

Пиление древесины

|  | Нельзя находиться в одном створе с пилой. Прижимая доску к линейке, держите руки на безопасном расстоянии от пилы (300-400 мм). |
| --- | --- |

Электропила

|  | - Пильный диск не должен вибрировать и перегреваться - Во влажном помещении разрешается работать только при напряжении 36 В - Проверяйте плотность прилегания нижнего предохранительного кожуха |
| --- | --- |
|  | Нельзя работать электропилой, имеющей повреждения кабеля, защитной трубки, штепсельного разъема. |

Круглопильный станок продольного раскроя

|  | 1. Соблюдайте зазоры при установке расклинивающего ножа! 2. 3. Расклинивающий нож 4. Щитки нижнего ограждения 5. Кожух 6. Пильный диск 7. Отсос стружки в систему аспирации При поднятом кожухе включать станок ЗАПРЕЩАЕТСЯ! |
| --- | --- |

|  | На станке с ручной подачей используйте колодку-толкатель! |
| --- | --- |

Круглопильный станок поперечного раскроя

|  | Выравнивать концы заготовок разрешается не ближе 0,5 м от зубьев пилы. |
| --- | --- |
|  | Запрещается останавливать вращающуюся пилу бруском или другим посторонним предметом. |

|  | Подавать заготовку можно только когда пила находится в исходном положении. Убедитесь в исправности упоров и ограждений пилы. 1. Упоры |
| --- | --- |

# Ленточнопильный станок

|  | Направляющее устройство должно быть отрегулировано по высоте в зависимости от толщины распиливаемого материала. |
| --- | --- |
|  | Минимальные зазоры, мм: "A" Тыльная сторона пилы должна вплотную примыкать к ролику. "Б" 10-15 Между верхней пластью заготовки и низом направляющего устройства и кожуха. "В" 0,05-0,1 Между боковыми направляющими и пилой. "Г" 5-10 Между передней гранью направляющих и впадиной зубьев пилы. |

Приемы ручного пиления

|  | Правильная поза столяра: Левая ступня параллельна верстаку, а правая под углом 70-80o |
| --- | --- |

Величина разводки зубьев пил:
0,5-0,7 мм для мягких пород;
0,3-0,5 мм для твердых пород.

|  | Правильно разведенные зубья пилы. |
| --- | --- |

Универсальная разводка:

|  | Запиливание по суставу большого пальца левой руки. |
| --- | --- |
|  | Запиливание по бруску, фиксирующему линию пропила |
|  | Поддержка отпиливаемой части бруска. |
|  | Косая (под углом 60-70o) заточка зубьев напильником. |
|  | Пиление в распиловочном ящике (стусле). |
|  | Прямая (под углом 90o) заточка зубьев напильником. |